## Slide 1: 2019龙芯杯全国大学生计算机系统能力培养大赛 面向工控的 MIPS架构SoC设计
中国科学院大学 二队
李奉治 刘蕴哲 王华强 陈欲晓
2019年8月20日

## Slide 2: 开发日程
7.10
7.17
开始CPU设计
CPU功能/性能测试通过
Icache通过测试
PMON成功启动
Dcache通过测试
LINUX成功启动
7.19
7.26
8.7
8.12
性能优化完成
8.2

## Slide 3: 系统实现总述
单发射静态四级流水，支持内核模式/用户模式，实现了100条指令、18个CP0寄存器、12种例外，兼容MIPS32 Release 1。包含32项TLB，提供可变页大小支持。
采用AXI3接口与外界交互。CPU使用4路组相联16KB icache 及2路组相联8KB dcache，采用写回，按写分配的设计。CPU在访存部分具有保护机制，对内核/用户模式设定了不同的访存权限，并针对性能测试访存模式进行了少许优化。
支持启动 Loongson-PMON 及 linux-2.6.32。添加对LCD的硬件控制模块，并使用预留的GPIO端口，添加对多种传感器与输出设备的控制，并在Linux系统中添加相应系统调用。
简化复杂逻辑，重点优化访存： 主频111MHZ，IPC分数 32.517

## Slide 4
性能测试结果

## Slide 5: CONTENTS
综述
CPU核心流水线设计
CPU外围访存设计及优化
系统适配及面向工控领域的探索

## Slide 6: CPU核心设计
四级静态单发射流水线结构：取指，译码，执行，写回

## Slide 7
相比五级流水设计，原先的执行+访存压缩为一级
分支跳转指令执行级发出，解决控制相关

## Slide 8: 乘除法器设计
乘法器
  Booth两位乘+华莱士树
  两个周期完成
除法器
  迭代除法，每周期生成2位结果
乘除法操作异步进行，取结果（MFHI、MFLO）时同步

## Slide 9: TLB设计
32项TLB，支持页大小配置
多周期查询，并缓存查询结果提高效率
  周期1：比较请求地址与缓存地址，命中时当拍发出请求
  周期2：缓存不命中，查询TLB并更新缓存
  周期3：使用查询结果发出请求
仅缓存上一次查询结果，以虚拟地址高20位进行命中测试

## Slide 10
ICACHE miss rate
DCACHE miss rate
模块化通路设计，内部完全采用sram-like接口，自由组合挂载
ACCELERATOR 与 STOREBUFFER 减少访存带来的流水线停顿
整体访存逻辑

## Slide 11
4路组相联
16KB容量
8 bank cache行
2位LRU替换算法
硬件预取：Nextline 预取器
Chart: 预取器
| 运行时长（ns）
无预取 | 8100000
预取 | 7000000
ICACHE

## Slide 12
2路组相联
8KB容量
8 bank cache行
1位LRU替换算法
写回
写分配
独立换出器件：Victim buffer换出
连续命中时1拍完成读出或写入
AXI WARP特性支持
Chart: Victim buffer
| 得分
无victim buffer | 67.449
有victim buffer | 68.39
Chart: 连续写入优化
| 得分
优化前 | 68.39
优化后 | 69.629
Chart: 更大的容量
| 得分
8KB | 70.192
16KB | 70.612
DCACHE

## Slide 13
Accelerator，消除孤立sw类访存miss带来的流水线阻塞
  非理想情况下不造成额外等待
Store Buffer，解决串口输出中uncache类sw引发的流水线阻塞
  32项容量
  保证顺序执行
  非理想情况下不造成额外等待
Chart: Store Buffer
| 得分
无 | 68.39
8项 | 69.617
16项 | 70.079
32项 | 70.192
更多 | 70.2
访存优化

## Slide 14
已成功运行PMON与LINUX，正在适配华为开源的LiteOS系统，因时间原因暂未完成
OS适配结果

## Slide 15: 编译器
实现了Compiler Construction, Principles and Practice一书中的C-minus语言的编译与模拟执行
支持关键字：else if int return void while
支持符号：+ - * / < <= > >= == != = ; , () [] {} /* */
支持函数调用与嵌套

## Slide 16: 走迷宫游戏

## Slide 17: 其他外设控制

## Slide 19: 音乐播放

## Slide 21: 实现的指令
SLL
SRL
SRA
SLLV
SRLV
SRAV
JR
JALR
MOVZ
MOVN
SYSCALL
BREAK
SYNC
MFHI
MTHI
MFLO
MTLO
MULT
MULTU
DIV
DIVU
ADD
ADDU
SUB
SUBU
AND
OR
XOR
NOR
SLT
SLTU
TGE
TGEU
TLT
TLTU
TEQ
TNE
BLTZ
BGEZ
BLTZL
BGEZL
TGEI
TGEIU
TLTI
TLTIU
TEQI
TNEI
BLTZAL
BGEZAL
BLTZALL
BGEZALL
J
JAL
BEQ
BNE
BLEZ
BGTZ
ADDI
ADDIU
SLTI
SLTIU
ANDI
ORI
XORI
LUI
MFC0
MTC0
TLBR
TLBWI
TLBWR
TLBP
ERET
WAIT
BEQL
BNEL
BLEZL
BGTZL
MADD
MADDU
MUL
MSUB
MSUBU
CLZ
CLO
LB
LH
LWL
LW
LBU
LHU
LWR
SB
SH
SWL
SW
SWR
CACHE
LL
PREF
SC

## Slide 22: 实现的CP0寄存器
Index (CP0 Register 0 Select 0)
Random (CP0 Register 1 Select 0)
EntryLo0 (CP0 Register 2 Select 0)
EntryLo1 (CP0 Register 3 Select 0)
Context (CP0 Register 4 Select 0)
PageMask (CP0 Register 5 Select 0)
Wired (CP0 Register 6 Select 0)
BadVAddr (CP0 Register 8 Select 0)
Count (CP0 Register 9 Select 0)
EntryHi (CP0 Register 10 Select 0)
Compare (CP0 Register 11 Select 0)
Status (CP0 Register 12 Select 0)
Cause (CP0 Register 13 Select 0)
EPC (CP0 Register 14 Select 0)
PRId (CP0 Register 15 Select 0)
Config (CP0 Register 16 Select 0)
Config1 (CP0 Register 16 Select 1)
TagLo (CP0 Register 28 Select 0)

## Slide 23: 实现的例外（Cause.ExcCode）
Interrupt (0x0)
TLB Modify (0x1)
TLB Load (0x2)
TLB Store (0x3)
Address Error Load (0x4)
Address Error Store (0x5)
Syscall (0x8)
Break (0x9)
Reserved Instruction (0xa)
Coprocessor Unusable (0xb)
Overflow (0xc)
Trap (0xd)